## Slide 1
Internet das Coisas
Aula 03: Computação em nuvem, tecnologia e gerenciamento de dados IoT
Prof. Dr. Renato Kazuo Miyamoto
Contextualização
A computação em nuvem refere-se ao uso de recursos de computação — como servidores, armazenamento e redes — oferecidos por provedores de serviços pela internet. Essa tecnologia permite o acesso remoto a poderosos centros de dados e processamento, sem a necessidade de possuir fisicamente esses recursos
Computação em nuvem
Recursos de computação oferecidos por provedores de serviços pela internet:
IaaS: Infraestrutura como serviço.
PaaS: Plataforma como serviço.
SaaS: Software como serviço.
Fonte: Shutterstock. ID 2398459777.
Conceitos
Tecnologia da computação em nuvem e IoT
Computação em nuvem
Recursos de computação oferecidos por provedores de serviços pela internet:
IaaS: Infraestrutura como serviço.
PaaS: Plataforma como serviço.
SaaS: Software como serviço.
NUVEM PRIVADA
NUVEM PÚBLICA
Fornecidos ao público geral por grandes provedores
(AWS, Azure, GCP)
vendas (Black Friday)
Uso exclusivo em um organização
- Ex: uso em campanhas de - Ex: armazenamento de
NUVEM HÍBRIDA
Combinação de cenários
- Ex: empresa de manufatura mantém segredos de projetos de
prontuários em hospital forma privada e outras
aplicações na nuvem
pública
Modelos de implantação
1
5
6
2
3
4

## Slide 2
Benefícios
Escalabilidade Redução de Flexibilidade Continuidade
custos de negócios
Sensores em linha de produção
Monitora mento de desgaste
Envio de dados para nuvem
IA analisa comporta mento
Alerta aos operadores
Manutenção antes da falha
Exemplo de aplicação: manutenção preditiva
Segurança de dados
Dependência de provedores
Latência
Desafios
Microserviços
Fonte: Shutterstock. ID 2246894275.
Conceitos
O Raspberry Pi e a IoT
Single-Board Computer (SBC)
Os Single-Board Computer (SBC), correspondem aos computadores que possuem processador e memória em uma mesma placa de circuito. Os SBC, normalmente, possuem conexões de entrada e saída integradas a outros componentes, também na mesma placa de circuito.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
7
11
12
8
9
10

## Slide 3
Apresentação ao Raspberry Pi
Computador de baixo custo; Raspberry Pi 3 Model B+ Anatel:
– Processador Broadcom 64bits ARM Cortex-A53 Quad-Core;
Clock 1.4 GHz;
Memória RAM: 1GB;
Interface para câmera (CSI) e display (DSI);
GPIO de 40 pinos;
Dimensões: 85 x 56 x 17mm.
Fonte: encurtador.com.br/lkHq4.
O Raspberry Pi (Rpi) como plataforma para a IoT
Construído para ser uma plataforma educacional que pudesse ser utilizada no ensino da Computação, o Rpi é do tamanho de um cartão de crédito.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
GPIOS (https://pinout.xyz/)
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Conversor A/D
- ADS1115
- Arduino (boa resposta com sensores)
Fonte: encurtador.com.br/tyIu4.
Fonte: encurtador.com.br/aqVf8.
Interface gráfica.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Construção de objeto/instrumento inteligente
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
17
18
13
14
15
16

## Slide 4
Conceitos
Computação em nuvem e a IoT
Conceitos de computação em nuvem e IoT
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Conexão de computação em nuvem e IoT
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Nuvem de sensores
Quando vários sensores estão conectados de forma a construir uma infraestrutura abrangente capaz de proporcionar a interface entre o mundo físico e o virtual, através da internet, é denominado uma nuvem de sensores.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Exemplos de redes de sensores
A telemedicina consiste em utilizar a tecnologia para auxiliar nos cuidados com a saúde em locais onde a distância entre o paciente e os centros de saúde é um fator crítico.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Plataformas em nuvem
Os dados gerados pelos diferentes sensores são integrados e
analisados e podem ser armazenados e consolidados utilizando as plataformas em nuvem.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
19
23
24
20
21
22

## Slide 5
Aplicação com Raspberry Pi
Sensores são conectados ao Rpi por meio de vários protocolos diferentes, pois cada um dos sensores apresenta uma forma de comunicação (saída de dados). Após a integração desses sensores com o Rpi, existe a possibilidade de realizar a comunicação através da internet.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Conceitos
Gerenciamento de dados e interoperabilidade
Passos para a transformação dos dados em valor de negócio
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Análise de dados
Para cada tipo de aplicação de IoT é necessário que seja executado um tipo específico de análise, pois a natureza dos dados coletados influencia nos resultados obtidos.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Passos para o gerenciamento eficiente dos dados da IoT
Uma questão importante para viabilizar a utilização dos sistemas de computação em nuvem e análise dos dados é a escalabilidade. Isso ocorre, pois a IoT pode ser composta por dezenas ou milhares de dispositivos.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Modelo para a análise dos dados da IoT
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
29
30
25
26
27
28

## Slide 6
Armazém e mineração de dados
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Etapas para construção de equip. inteligente
A figura apresenta um modelo de protótipo para o desenvolvimento do instrumento inteligente utilizando o Raspberry Pi e o esquema para geração de valor através desse instrumento.
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
Conceitos
Recapitulando
Recapitulando
Tecnologia da computação em nuvem e IoT;
O Raspberry Pi e a IoT;
Computação em nuvem e a IoT;
Gerenciamento de dados e interoperabilidade.
Computação em nuvem
Recursos de computação oferecidos por provedores de serviços pela internet:
IaaS: Infraestrutura como serviço.
PaaS: Plataforma como serviço.
SaaS: Software como serviço.
Fonte: Shutterstock. ID 2398459777.
Construção de objeto/instrumento inteligente
Fonte: Curvello; Vieira (2019)
35
36
31
32
33
34

## Slide 7
37